## Slide 1
Εργα και δράσεις της ΕΥΑΘ για την περιβαλλοντική προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου
Ευγενία Καραμπουγιούκη
Χημικός mSc
Tμήμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
Διεύθυνση Εγκατάστασεων Αποχέτευσης ΕΥΑΘ Α.Ε
ΑΝΕΘ , 3η Θεματική Ενημερωτική Εκδήλωση, «Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές και ανθρώπινες δραστηριότητες»
Θεσσαλονίκη, 10/7/2023

## Slide 2
Το δίκτυο των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που «αγκαλιάζουν» το Θερμαϊκό κόλπο και δημιουργούν ασπίδα προστασίας γύρω του

## Slide 3: Το Αποχετευτικό σύστημα της Θεσσαλονίκης
Εξυπηρετεί περίπου 1,300 000 κατοίκους
60.000 ενεργές συνδέσεις
1.700 km συνολικό μήκος Αγωγών
Παντορροικό και Χωριστικό Δίκτυο
Ανοικτοί και κλειστοί αγωγοί
Στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως 60 αντλιοστάσια αποχέτευσης, τα οποία καλύπτουν τις περιοχές από την περιοχή της Μηχανιώνας έως τη βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου
Ελέγχονται µε συστήµατα τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισµού για την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας και την αναβάθμιση της ανθεκτικότητας των υποδοµών µέσω της προληπτικής συντήρησης και της άµεσης αποκατάστασης των βλαβών
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης έχει υπό την εποπτεία της τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Σίνδου & ΑΙΝΕΙΑ
.

## Slide 4: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Τα λύµατα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου είναι εγκατεστηµένες οι περισσότερες από τις αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, συλλέγονται και µεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ) στην περιοχή της Σίνδου
Τα λύµατα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και µεταφέρονται σε άλλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ (Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ) του ∆ήµου Θερµαϊκού.
Τα απόβλητα της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) συλλέγονται και επεξεργάζονται στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.)
Οι δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.Θ. και ΑΙΝΕΙΑ) γειτνιάζουν µε προστατευόµενες περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.
Ζώνες συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων είναι να προστατεύουν τις περιοχές και η διαχείριση των λυµάτων να γίνεται µε βάση τους όρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Λεκάνη απορροής και τελικός αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων είναι ο Θερµαϊκός κόλπος.

## Slide 5: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ- Θεσσαλονίκης ( Σίνδος)
Η ΕΕΛΘ παραλαμβάνει μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) το μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης, ενώ εξυπηρετεί καθημερινώς με βυτία απομακρυσμένες περιοχές στον ευρύτερο ιστό που δεν καλύπτονται από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.
Επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση περίπου 150-160.000 m3
Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων είναι ιδιαίτερα καλή ως προς τις πιο χαρακτηριστικές ρυπαντικές παραμέτρους και υπερκαλύπτει τις νομοθετικές απαιτήσεις
Η απόδοση της εγκατάστασης από τα αποτελέσματα των καθημερινών αναλύσεων ως προς ολικό άζωτο Νολ είναι άνω του 90%. Επίσης η απόδοση είναι ως προς BOD5 97,5%, ως προς COD 95% και ως προς SS 98%.

## Slide 6: Στάδια Επεξεργασίας Λυμάτων στις ΕΕΛ
Εσχάρωση-Εξάμωση, απολίπανση αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων στο κέντρο υποδοχής τους
Πρωτοβάθμια καθίζηση
Δεξαμενή αποθήκευσης-εξισορρόπησης για βοθρολύματα
Αερισμό σε δεξαμενές
Δευτεροβάθμια καθίζηση (ΔΚΤ) και ανακυκλοφορία ενεργού ιλύος
Απολύμανση με χλώριο η όζον σε δεξαμενή επαφής
Αναερόβια Χώνευση μετά από προπάχυνση
Αφυδάτωση με ταινιοφιλτρόπρεσσες και τράπεζα πάχυνσης
Θερμική ξήρανση ιλύος στην ΕΕΛΘ
Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων με υποθαλάσσιο αγωγό στο Θερμαϊκό
                Εσχάρωση-Εξάμωση, απολίπανση αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων στο κέντρο υποδοχής τους

## Slide 7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ)

## Slide 9
ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

## Slide 10
ΕΡΓΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

## Slide 11
Στο πλαίσιο της τρέχουσας πενταετίας λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης, υλοποιούνται πρόσθετες επεμβάσεις εντός της ΕΕΛΘ οι οποίες θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό:
στην αποκατάσταση της λειτουργίας ορισμένων μονάδων,
στην αναβάθμιση της απόδοσης διαφόρων επιμέρους μονάδων,
στη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας
στη μείωση οχληρών εκπομπών κατά τη λειτουργία των μονάδων
στην ενεργειακή της βελτιστοποίηση της Εγκατάστασης προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς επίσης και του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματός της.
Υλοποίηση ενεργειακών ελέγχων στην ΕΕΛΘ, συμβάλλοντας στον εντοπισμό & προσδιορισμό δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας
Εργα Αναβαθμισης της ΕΕΛ Θεσσαλονίκης

## Slide 12: Πρόσθετες Επεμβάσεις αναβάθμισης της απόδοσης της ΕΕΛΘ
ΓΡΑΜΜΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Περιοχή έργων Εισόδου
Αναβάθμιση συστημάτων υγιεινής και ασφαλείας στη μονάδα χλωρίωσης (εγκατάσταση συστήματος εξουδετέρωσης αερίου χλωρίου)
ΓΡΑΜΜΗ ΙΛΥΟΣ
  Κάλυψη και απόσμηση προπαχυντών ιλύος (εγκατάσταση αφαιρούμενων GRP καλυμμάτων)
  Εκκένωση, καθαρισμός και εργασίες επισκευής των χωνευτών Α και Β
  Αποκατάσταση και θέση σε λειτουργία βιολογικής βαθμίδας Α΄ φάσης
ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών στον υποθαλάσσιο αγωγό
  Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο βιομηχανικού νερού
  Διαμόρφωση και διασφάλιση περιβάλλοντος χώρου σε περιοχές της ΕΕΛΘ
  Εργασίες βελτίωσης του βρόγχου μέσης τάσης προμήθεια εφεδρικών μετασχηματιστών και εγκατάσταση συστήματος power management

## Slide 14: Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης ΕΕΛΘ
  Αναβάθμιση αφυδάτωσης (Βελτίωση της ποιότητας της αφυδατωμένης ιλύος (χρήση φυγόκεντρων, τα οποία επιτυγχάνουν μεγάλες πιέσεις και ικανοποιητικό βαθμό αφυδάτωσης
  Θέση σε λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής
  Επεξεργασία βιοαερίου (μονάδα επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαερίου καθώς και διασύνδεση με τους καταναλωτές)
  Επέκταση του όγκου της αναερόβιας χώνευσης (κατασκευή 2 επιπλέον χωνευτών)
  Όφελος : Αύξηση παραγόμενου βιοαερίου με στόχο την κατανάλωσή του σε:
  Στις μονάδες ξήρανσης ιλύος (ως εναλλακτικό καύσιμο του Φυσικού Αερίου)
  Στη Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (Σ.Η.Θ.Ε.) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία διατίθεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης της Εγκατάστασης)
  Θερμότητας (η οποία διατίθεται για την θέρμανση των χωνευτών και υποστηρικτικά στη μονάδα υδρόλυσης)
Notes: Προσθήκη μονάδων αφυδάτωσης με στόχο την επίτευξη περιεκτικότητας στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ άνω του 28 % και προμήθεια και εγκατάσταση νέας (-ων) μονάδας (-ων) παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη στην αφυδάτωση ιλύος.

## Slide 17: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών ΕΕΛ – ΑΙΝΕΙΑ ( Περιοχή Αγγελοχωρίου)
Η ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ δέχεται ένα μεγάλο μέρος των αστικών λυμάτων από τους Δήμους της τουριστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης Θερμαϊκού, Ν.Μηχανιώνας, καθώς και μεγάλο αριθμό βυτίων.
Σήμερα η εγκατάσταση επεξεργάζεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος 8-9.00 m3/d εκ των οποίων περίπου τα 1.000 m3/d είναι βοθρολύματα.
Η απόδοση της εγκατάστασης από τα αποτελέσματα που διαθέτουμε είναι ως προς το BOD5 97%, ως προς COD 95%, ως προς SS 98% και ως προς Νολ 93%.
Ο βαθμός απόδοσης ως προς την απομάκρυνση των ολικών και των κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών με τη μέθοδο της οζόνωσης φτάνει το 99,9%.

## Slide 18: Εργα Αναβάθμισης ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Στα πλαίσια της τρέχουσας πενταετίας παροχής υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ έχουν προγραμματιστεί να γίνουν έργα αναβάθμισης της Εγκατάστασης και των Αντλιοστασίων Αποχέτευσής.
Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης αζώτου στις δεξαμενές βιολογίας
Εκκένωση, καθαρισμός, συντήρηση και επανεκκίνηση Χωνευτών
Βελτίωση συστήματος απαγωγής ιλύος από την πρωτοβάθμια καθίζηση
Έργα αντιστήριξης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης
Αναβάθμιση Συστήματος Αυτοματισμού Αντλιοστασίων
Αναβάθμισης του SCADA του Κέντρου Ελέγχου ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Βελτιστοποίηση Ενεργειακού Αποτυπώματος ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ» και των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταικής Μονάδας

## Slide 19
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)

## Slide 21
ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

## Slide 22: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θερμαικού
Υλοποιείται σε ετήσια βάση σε συνεργασία με εξειδικευμένο φορέα το πρόγραμμα με τίτλο: Πρόγραμμα της παρακολούθησης της ποιότητας του Θερμαϊκού Κόλπου, με την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων, μετρήσεων πεδίου, λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων» είνσι
Σκοποί του προγράμματος είναι:
    Η συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (π.χ. Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ, Ύδατα Κολύμβησης 2006/7/ΕΚ).
    Η τήρησης των ΑΕΠΟ των δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛΘ, ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) οι οποίες προβλέπουν τη συστηματική παρακολούθηση των νερών της μείζονος περιοχής των διαχυτήρων με μετρήσεις και αναλύσεις
    Η παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας συγκεκριμένων περιοχών εντός του Θερμαϊκού κόλπου, οι οποίες έχουν παρακολουθηθεί κατά περιόδους την τελευταία τριακονταετία, ώστε να αποκτηθεί μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη και διαχρονική εικόνα της οικολογικής κατάστασής του, με τη χρήση βιοτικών δεικτών
Παράμετροι παρακολούθησης
Στο πλαίσιο του έργου, γίνονται μετρήσεις:
Φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών του νερού
Βιολογικών χαρακτηριστικών σα δείγματα νερού
Φυσικών και βιολογικών ( χαρακτηριστικών στα δείγματα των ιζημάτων
Στις ετήσιες εκθέσεις παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων τα οποία αναλύονται, συγκρίνονται με αποτελέσματα παλαιότερων μετρήσεων και σχολιάζονται με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία σε διάφορες περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από αστικές δραστηριότητες και φυσικές διεργασίες.

## Slide 23: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θερμαϊκού
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε δείγματα που συλλέχθηκαν από τρεις σταθμούς/θέσεις δειγματοληψίας, σε 4 εποχιακούς πλόες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους.
Ο σταθμός Θ1 εντοπίζεται στη δυτική πλευρά του εσωτερικού Θερμαϊκού Κόλπου, πλησίον της εκροής του υποθαλάσσιου αγωγού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ).
Ο σταθμός Θ2 βρίσκεται στον Κόλπο Θεσσαλονίκης (παραλία Λευκού Πύργου) στην παλιά θέση εκβολής του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ)
Ο σταθμός Θ3 στον εξωτερικό Θερμαϊκό Κόλπο, πλησίον της εκροής του υποθαλάσσιου αγωγού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

## Slide 24: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θερμαϊκού

## Slide 25
Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής υπάρχει η δυνατότητα κατά τους θερινούς μήνες διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) για αρδευτικές χρήσεις
Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων για αρδευτικές ανάγκες
Η επαναχρησιμοποίηση του νερού καταδεικνύει τη δέσμευση της ΕΥΑΘ για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων & την κάλυψη των αναγκών άρδευσης στη γεωργία

## Slide 26
Η ΕΥΑΘ αποµακρύνει και διαχειρίζεται όλα τα παραπροϊόντα από τα διάφορα στάδια της λειτουργίας των ΕΕΛ (εσχάρωση, εξάµµωση, επεξεργασία ιλύος) σύµφωνα µε την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Συνεργάζεται, βάσει διακηρύξεων και συµβάσεων, µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών για τη διαχείριση όλων των παραπροϊόντων, τόσο βάσει των συµβάσεων όσο και σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, για την παρακολούθηση της διακίνησης µε GPS, την τεκµηρίωση µε ζυγολόγια-δελτία, βεβαιώσεις παραλαβής διαχείρισης, επί τόπου επίβλεψη στις εγκαταστάσεις, κ.λπ.
∆ηµιουργεί και αποστέλλει ετησίως αναφορές στους αρµόδιους φορείς (ΥΠΕΝ, ΠΚΜ, υποβολή στοιχείων στο ΗΜΑ)

## Slide 27
Εδαφική χρήση της ιλύος σε καλλιέργειες
Τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης ιλύος με απευθείας εφαρμογή σε εδάφη που χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια είναι:
Α) περιβαλλοντικά, καθώς τα πολύτιμα συστατικά της ιλύος επιστρέφουν στο έδαφος (άνθρακας, άζωτο, κάλιο ,φώσφορος, ιχνοστοιχεία)
Β) κοινωνικά, καθώς διατίθεται στις κοντινές αγροτικές περιοχές, ένα αποδεδειγμένα χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό που ενισχύει την δύναμη του εδάφους και μειώνει την χρήση χημικών λιπασμάτων
Η αδειδότηση γίνεται από τους αρμόδιους φορείς (ΠΚΜ) για μεταφορά και κοπροδιανομή στο αγροτεμάχιο ενώ ο χρήστης της ιλύος έχει την υποχρέωση την τήρηση των τήρηση όρων άδειας βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

## Slide 28
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΩΣΗ
ΑΠΟΘΕΣΗ

## Slide 29
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ

## Slide 30: Εργαστήριο Αποχέτευσης και Περιβαλλοντικών Ελέγχων
Το Εργαστήριο Αποχέτευσης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με ISO 17025
Διενεργεί τακτικούς ελέγχους, δειγματοληψίες, φυσικοχημικές αναλύσεις και αναλύσεις βαρέων μετάλλων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, σε φυσικούς αποδέκτες και υγρά βιομηχανικά απόβλητα που διατίθενται στα αποχετευτικά δίκτυα της Ε.Υ.Α.Θ.
Παράλληλα, η ΕΥΑΘ εφαρµόζει τον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης (ΕΚΑ) και η εφαρμογή του αποτελεί αρμοδιότητα του Εργαστήριου Αποχέτευσης.
Ο κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει να κάθε είδους οικονοµικής δραστηριότητας, κατά την οποία παράγονται υγρά απόβλητα, για τη διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, αρµοδιότητας της ΕΥΑΘ ή για την µεταφορά και διάθεσή τους στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων της ΕΥΑΘ στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

## Slide 31: Ενημερωτική δράση σε σχολεία
Η ΕΥΑΘ συμμετέχει κάθε χρόνο σε πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών για τον κύκλο της ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
Η δράση πραγματοποιείται σε Δημοτικά Σχολεία και οι μαθητές ενημερώνονται από το επιστημονικό προσωπικό της ΕΥΑΘ για το αποχετευτικό σύστημα της πόλης ενώ δίνονται και χρηστικές συμβουλές.
Σκοπός της ενημερωτικής καμπανιάς της ΕΥΑΘ είναι να τεθούν οι προδιαγραφές ώστε να απορρίπτονται στις αποχετεύσεις μόνο όσα προϊόντα πληρούν συγκεκριμένους τεχνικούς όρους (εύκολη διάσπαση υλικών, βιοδιασπώμενα συστατικά κ.λπ.)
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τη διαχείριση επιβαρυμένων οικιακών υγρών αποβλήτων όπως είναι τα χρώματα, τα φάρμακα και τα λίπη ενώ προτείνονται τρόποι διαχείρισης τους χωρίς απόρριψη στο αποχετευτικό δίκτυο.

## Slide 32: Ενημερωτική δράση σε σχολεία

## Slide 33: Συμμετοχή της ΕΥΑΘ στον καθαρισμό του Θερμαϊκού
Η ΕΥΑΘ υποστηρίζει σθεναρά δράσεις τοπικών φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται µε το περιβάλλον και το νερό, είτε µε συνδιοργανώσεις δράσεων και εκδηλώσεων, είτε µε χορηγίες, όπως για παράδειγµα ο καθαρισµός του Θερµαϊκού µετά από πρόσκληση του ΥΜΑΘ ή η συµµετοχή κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη ∆ΕΘ.

## Slide 34: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας